## Slide 1
HACKATHON BREAKING BARRIERS · CR2 · AWS
Encontrar las tormentas que nadie vio
Detección y anticipación de tormentas mesociclónicas y tornados en Chile con ERA5, GOES y aprendizaje automático en AWS
Producto final y cómo lo abordamos
Equipo e integrantes:
PENDIENTE
Tornado de Los Ángeles, Biobío · 30 de mayo de 2019
Notes: Presentación del producto final. Completar nombres del equipo y fecha de la presentación.

## Slide 2
EL PROBLEMA
En Chile hay tornados, pero casi nadie los ve
2
102
tornados y trombas catalogados entre 1554 y 2025
68
de ellos desde 2015: el registro crece con los celulares, no necesariamente los tornados
7
tornados en 24 horas en el Biobío, 30–31 de mayo de 2019 (EF1–EF2)
0
radares meteorológicos operacionales en 2019: sin radar, nadie ve girar la tormenta
Lo que dejó el brote de 2019
1 persona fallecida y decenas de heridos
~500 viviendas dañadas en el Gran Concepción
~50.000 clientes sin electricidad en Talcahuano
El catálogo solo tiene positivos: no hay «días sin tornado» confirmados
Notes: Catálogo figshare (Bastías-Curivil et al.), 102 eventos 1554–2025. Brote del 30–31 de mayo de 2019: al menos 7 tornados en 24 h entre 36° y 38°S. Sin red de radar Doppler, un tornado existe solo si alguien lo ve y lo reporta.

## Slide 3
POR QUÉ ES DIFÍCIL
Chile no es Oklahoma: el régimen de alta cizalle y bajo CAPE
3
Parámetro | Brote 2019 | Lectura
MUCAPE | 200 – 1.000 J/kg | Bajo
Cizalle 0–1 km | 12 – 20 m/s | Alta
Cizalle 0–6 km | 18 – 21 m/s | Alta
SRH 0–1 km | −100 a −250 m²/s² | Negativa (sur)
Altura del LCL | < 650 – 713 m | Muy baja
Fuente: docs/mesociclones_chile.md, sección 3.2.
1
Signos invertidos
En el hemisferio sur la SRH y el STP tornádicos son negativos; las supercélulas favorecidas son left-movers. Usamos neg_stp = −STP y neg_srh01 = −SRH₀₋₁.
2
Umbrales locales
Vara física de comparación (Marín et al. 2024): alerta si STP ≤ −0,3 o SHERBE ≥ 1. VGP₀₋₁ > 0,1 m/s² en los días tornádicos.
3
Etiquetas incompletas
Solo hay positivos y con sesgo de reporte: población, hora y año. Planteamos el problema como positivos + no etiquetados (PU).
Notes: Los umbrales norteamericanos (STP ≥ 1) no habrían señalado el brote de 2019. Los criterios chilenos vienen de Vicencio et al. (2021) y Marín et al. (2024).

## Slide 4
EL PRODUCTO FINAL
Una lista priorizada de candidatos a tornado, explicada
4
1
Candidatos 2026
10.980 celdas-día de abril a julio puntuadas con M2: 285 alertas, cada una con las tres variables que más contribuyen.
candidatos_2026_<corte>.csv
2
Anticipación
El mismo sistema con datos hasta las 23 UTC (corte «día») o solo hasta las 12 UTC (corte «12utc») mide cuánta habilidad queda al adelantarse.
decision_<corte>.md
3
Visor y app
Visor Streamlit con datos, caso 2019 y mapas, más una app de resultados con modelos, prueba ciega y mapa de candidatos.
app_resultados.py
Uso: diagnóstico y búsqueda en el archivo histórico de eventos sin reporte. No es un pronóstico operativo: ERA5 es un reanálisis con ~5 días de latencia y el puntaje no es una probabilidad calibrada.
Notes: El producto que entregamos al CR2: candidatos celda 1° × día UTC con puntaje e índices físicos que lo explican, más la medición de cuánta anticipación conserva el modelo (objetivo O7) con cortes temporales. El visor permite mirar cada caso.

## Slide 5
NUESTRO PRODUCTO
Qué entregamos al CR2 y para qué sirve
5
Una lista priorizada de días y lugares de Chile con condiciones favorables para tornados, cada uno con su puntaje y los índices físicos que lo explican.
1
Candidatos 2026
Celda de 1° × día UTC, abril–septiembre, ~30°–43,5°S: puntaje, alerta y las 3 variables que más pesan.
2
Anticipación
El mismo sistema con datos de todo el día y solo hasta las 12 UTC (O7).
3
Evaluación honesta
Cinco modelos contra la regla de Marín et al. (2024), regla fijada antes, año fuera y prueba ciega 2025.
4
Herramientas
Visor Streamlit, app de resultados y todo el flujo corriendo en una EC2 de AWS.
SIRVE PARA
Revisar casos y buscar en el archivo histórico los tornados que nadie reportó: «las tormentas que nadie vio».
NO SIRVE COMO
Pronóstico operativo: ERA5 es un reanálisis con días de retraso y el puntaje no es una probabilidad calibrada.
ALCANCE ACOTADO
El desafío pide predecir mesociclones con ERA5 y GOES; usamos tornados del catálogo y, por ahora, solo ERA5.
Notes: Definición de docs/claude/tornados-contexto.md: «Entregamos al CR2 una lista ordenada de candidatos a tornado en Chile para 2026». El desafío de la hackathon (docs/mesociclones_chile.md) es más amplio: predecir qué tormentas desarrollan un mesociclón con ERA5 y GOES. Nuestro producto es una versión acotada: tornados del catálogo en vez de mesociclones confirmados, y por ahora solo ERA5.

## Slide 6
LOS DATOS
Tres fuentes públicas: reanálisis, satélite y catálogo
6
ERA5
s3://nsf-ncar-era5 · us-west-2
Reanálisis horario, 0,25°, desde 1940
Descargamos u, v, t, z en presión y 10u, 10v, 2t, 2d, sp, cape en superficie
~1,4 GB por archivo global: se recorta en memoria
Sin humedad en altura: SHERBE se aproxima
GOES-East
noaa-goes16 / 19 · us-east-1
16 bandas cada 10 min sobre Chile
Banda 13: temperatura de brillo del tope
Recortado y reproyectado a lat/lon para el visor
Sin corrección de paralaje (~21 km a 53°S)
Catálogo
figshare · CC BY 4.0
102 eventos (1554–2025), solo positivos
Tornado / tromba, EF, hora UTC (89 %)
Columna Register: confianza de la etiqueta
42 eventos en abr–sep de 2018–2024
Notes: ERA5 de NSF NCAR en us-west-2 (era5-pds está deprecado y no tiene niveles de presión). GOES-East: goes16 hasta abril 2025, goes19 desde entonces. Catálogo xlsx de figshare.

## Slide 7
CASO DE DESARROLLO · 30 DE MAYO DE 2019
El entorno del brote reconstruido con ERA5
7
Lectura: la cizalle de 0–6 km (D) es alta en casi todo el dominio y separa poco; la de 0–1 km (C) se concentra cerca de los eventos. Sobre los Andes el nivel de 1000 hPa queda bajo tierra: se enmascara o se usa el viento a 10 m.
Notes: Fig. 3 del documento: A temperatura y geopotencial 500 hPa; B viento 850 hPa; C cizalle 0–1 km; D cizalle 0–6 km. El caso 2019 es de desarrollo, no prueba ciega.

## Slide 8
ARQUITECTURA EN AWS
Del bucket público al candidato, en una sola máquina
8
S3 público
ERA5 (us-west-2)
GOES (us-east-1)
lectura anónima
EC2 Graviton2
c6g.8xlarge · 32 vCPU
64 GiB · arm64
acceso por SSM
Pipeline
download / process
recortes NetCDF
en data/crops
Modelo
features → cv →
decide → train →
score
Salidas
decisión, prueba
ciega, candidatos
en data/outputs
Visor
Docker en la misma EC2 (puerto 8501), publicado con una CloudFront propia; infraestructura en Terraform (deploy/main.tf).
Almacenamiento
store.py trata disco local y S3 con la misma interfaz (MESO_DATA_ROOT); los crudos de presión se borran tras calcular índices.
Restricción clave
Disco de 40 GiB y ERA5 en otra región: la descarga cruza de us-west-2 a us-east-1 (más lenta y con costo).
Costo de cómputo y transferencia del proyecto:
PENDIENTE
Notes: EC2 c6g.8xlarge Graviton2 (arm64), 32 vCPU, 64 GiB, disco gp3 de 40 GiB, us-east-1. Acceso sin SSH, por SSM Session Manager; los pasos se ejecutan con deploy/ssm_run.ps1 y deploy/steps/*.sh. El visor corre en Docker (puerto 8501) detrás de una CloudFront nueva creada con Terraform (deploy/main.tf). SageMaker queda documentado como alternativa para cuadernos (docs/sagemaker.md).

## Slide 9
CÓMO SE ABORDÓ
Un flujo reproducible con la regla de decisión escrita antes
9
1
plan_days.py
Días de evento 2018–2025, 200 días de control al azar (abr–sep) y temporadas 2025 y 2026
2
run_days.sh
Descarga ERA5 y calcula índices horarios australes por día, en paralelo
3
indices.py + features.py
Agrega a celda de 1° × día por corte temporal, sin usar horas posteriores a τ
4
labels.py
y = 1 si un evento del catálogo cae en la celda y fecha UTC
5
cv.py + decide.py
Validación dejando un año fuera y elección con la regla fijada en el YAML
6
train.py + score.py
Prueba ciega 2025 una sola vez, reentreno y puntaje 2026
Configuración en scripts/model/config/model_selection.yaml · pruebas antifuga en tests/test_model_selection.py
Notes: Cada paso es un script de scripts/model/ con argparse, salta lo que existe y registra la versión de configuración (1.0.0, semilla 20260115).

## Slide 10
VARIABLES
Índices físicos australes, resumidos por celda y día
10
Índice horario | Qué mide | Favorable si
neg_stp = −STP | Significant Tornado Parameter, rama left-mover | > 0,3
sherbe_aprox | Severidad con poca flotabilidad (HSLC) | > 1
sherbs3 | Variante con cizalle 0–3 km | > 1
vgp | Generación de vorticidad 0–1 km | > 0,1 m/s²
neg_srh01 = −SRH₀₋₁ | Helicidad relativa a la tormenta | alta
bwd06, cape | Cizalle 0–6 km y energía convectiva | alta
Cuatro agregados por índice
_max
máximo horario en la ventana
_tend6
mayor aumento en 6 horas
_pers
horas sobre el umbral
_max3x3
máximo en la celda y sus 8 vecinas
Cortes temporales: «día» usa 00–23 UTC; «12utc» solo 00–12 UTC del mismo día. Una prueba verifica que cambiar horas posteriores al corte no altera las variables.
Notes: SHERBE se aproxima con la cizalle 0–6 km en lugar de ESHR (no hay humedad en altura). log1p para CAPE y VGP. Contexto: mes y banda de latitud de 2° (usado por M0).

## Slide 11
MODELOS CANDIDATOS
Cinco modelos, del más simple al más flexible
11
Modelo | Qué es | Variables
M0 · climatología | Frecuencia suavizada por mes × banda de latitud | mes, banda_lat
M1 · regla física | Alerta si −STP ≥ 0,3 o SHERBE ≥ 1 (Marín et al. 2024) | 2
M2 · logística L2 | Regresión logística penalizada, C por validación interna | 5
M3 · splines | Logística sobre bases spline (4 nodos, grado 3) | 3
M4 · boosting | Árboles poco profundos con restricción monótona | ~15
M5 · filtro GLM | Elegido × presencia de rayos en la celda | opcional
PENDIENTE
Protocolo
Validación dejando un año fuera, 2018–2024
Umbral: el más alto con POD ≥ 70 % en validación interna
Acierto tolerante: celda o vecinas, mismo día o el anterior
Bootstrap por fecha (1000 réplicas) contra M1
Regla: supera M0 en PR-AUC, FAR ≤ FAR(M1); el más simple a 1 EE del mejor
Notes: Pocos positivos (42 en 2018–2024): modelos simples y regularizados, todo con scikit-learn. M5 (filtro de rayos GLM) es opcional y quedó pendiente.

## Slide 12
RESULTADOS · CORTE «DÍA»
M2 detecta lo mismo que la regla física con 86 % menos alertas
12
Chart: Días de alerta por tornado detectado (meta ≤ 2)
| M0 | M1 | M2 | M3 | M4
Días de alerta por tornado detectado | 8.21 | 6.83 | 2.5 | 2.63 | 2.76
 | POD | FAR | Alertas | PR-AUC
M0 | 28/42 | 0,98 | 9.168 | 0,002
M1 | 30/42 | 0,97 | 3.953 | 0,003
M2 | 30/42 | 0,84 | 537 | 0,026
M3 | 32/42 | 0,86 | 576 | 0,019
M4 | 25/42 | 0,86 | 959 | 0,045
Modelo elegido: M2. El FAR más bajo entre los elegibles y el más simple según la regla. M3 detecta 32/42 con un FAR parecido.
POD = eventos detectados / eventos. FAR = alertas sin evento cercano / alertas; se mide sobre días de evento y control, así que sobrestima el real.
Notes: Validación cruzada año-fuera 2018–2024, 42 eventos. M2: POD 30/42 = 71 %, 537 alertas frente a 3953 de M1; 2,5 días de alerta por tornado detectado frente a 6,8; PR-AUC 0,026 frente a 0,003 (≈9×). El FAR se mide sobre días de evento y control, por lo que sobrestima el real.

## Slide 13
RESULTADOS · AÑO A AÑO
M2 alerta mucho menos que la regla física todos los años
13
Chart: Alertas emitidas por año (celdas-día)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
M1 · regla física | 512 | 404 | 509 | 569 | 512 | 762 | 516
M2 · elegido | 25 | 116 | 81 | 42 | 46 | 125 | 91
Eventos detectados
Año | Eventos | M1 | M2
2018 | 2 | 2 | 2
2019 | 8 | 3 | 8
2020 | 10 | 5 | 8
2021 | 6 | 5 | 4
2022 | 2 | 2 | 1
2023 | 9 | 8 | 5
2024 | 5 | 3 | 3
Suma | 42 | 28 | 31
La suma por año difiere del total agrupado (30/42), que junta las predicciones de todos los pliegues.
Notes: De data/outputs/cv_by_fold.csv, corte «día». Cada año se evalúa con un modelo entrenado sin ese año. Con 2 a 10 eventos por año, el POD anual varía mucho; 2022 es el peor año de M2 (1 de 2).

## Slide 14
RESULTADOS · CORTE «12UTC»
Con medio día de datos, la regla física sigue siendo la elegida
14
 | POD | FAR | Días/detección | Alertas | PR-AUC
M0 | 28/42 · 67 % | 0,98 | 8,2 | 9.168 | 0,002
M1 | 31/42 · 74 % | 0,97 | 5,6 | 3.261 | 0,004
M2 | 29/42 · 69 % | 0,87 | 3,0 | 863 | 0,021
M3 | 29/42 · 69 % | 0,87 | 3,7 | 820 | 0,013
M4 | 21/42 · 50 % | 0,85 | 2,7 | 638 | 0,017
Elegido: M1
Ningún modelo cumple a la vez POD ≥ 70 % y FAR ≤ FAR(M1): la regla escrita antes de validar elige la regla física.
M2 queda al borde
A un evento de la meta (29 de 42) con un cuarto de las alertas de M1 y 3 días por detección en vez de 5,6.
Lo que dice
Adelantar el corte 11 horas cuesta habilidad, pero no la elimina: la PR-AUC de M2 sigue siendo ~6× la de la regla.
Curva de habilidad versus anticipación (cortes 00utc y evento − 6/12 h):
PENDIENTE
Notes: Con datos solo hasta las 12 UTC, M2 baja a 29/42 = 69 % de POD y queda fuera de la regla (POD ≥ 70 %). La regla fijada antes elige M1. Es un resultado honesto: con la anticipación se pierde habilidad, y M2 queda al borde.

## Slide 15
PRUEBA CIEGA 2025
Una sola evaluación, sin reajustar nada
15
CORTE «DÍA» · M2
2 de 2
eventos detectados
FAR
83 %
Días por detección
4,5
Alertas
64 en 9 días
CORTE «12UTC» · M1
1 de 2
eventos detectados
FAR
99 %
Días por detección
21
Alertas
290 en 21 días
Cómo leerla
Con todo el día, M2 detectó los dos eventos de 2025 con 64 alertas concentradas en 9 días.
Con datos hasta las 12 UTC, la regla física perdió un evento y alertó 21 días.
Solo 2 eventos: confirma la dirección de la validación, no la mide con precisión.
Fuente: data/outputs/blind_2025_dia.csv y blind_2025_12utc.csv · umbrales 0,934 (M2) y 1,075 (M1).
Notes: Modelo entrenado con 2018–2024 y aplicado una vez a abril–septiembre de 2025 con el umbral de la validación cruzada (data/outputs/blind_2025_*.csv). En 2025 la temporada tiene solo 2 eventos en el catálogo: el resultado es coherente con la validación, pero no tiene poder estadístico.

## Slide 16
METAS DEL PROYECTO
Dónde estamos frente a las metas comprometidas
16
POD
71 %
30 de 42 eventos
Meta ≥ 70 %
CUMPLE
FAR
84 %
sobrestimado: control sin etiqueta
Meta ≤ 50 %
NO CUMPLE
DÍAS POR DETECCIÓN
2,5
frente a 6,8 de la regla física
Meta ≤ 2
CERCA
Validación cruzada 2018–2024, corte «día», modelo M2. Prueba ciega 2025: 2 de 2 eventos, FAR 83 %, 4,5 días por detección.
Notes: Metas de la presentación de la primera sesión: POD ≥ 70 %, FAR ≤ 50 %, ≤ 2 días de alerta por tornado detectado. Cifras de validación cruzada, corte «día», modelo M2. La prueba ciega 2025 sostiene el POD (2/2) pero no los días por detección (4,5), con solo 2 eventos.

## Slide 17
CANDIDATOS 2026
285 celdas-día en alerta entre abril y julio de 2026
17
10.980
celdas-día puntuadas (abril–julio)
285
alertas del modelo M2 (corte «día»)
31-jul
último día con ERA5 disponible
Los cinco candidatos con mayor puntaje
Fecha | Latitud | Longitud | Puntaje
17-jul-2026 | −31,5° | −70,5° | 1,000
26-jul-2026 | −39,5° | −71,5° | 0,999
18-jul-2026 | −31,5° | −70,5° | 0,999
21-jul-2026 | −30,5° | −71,5° | 0,999
18-jul-2026 | −36,5° | −71,5° | 0,999
Por revisar: varios de los primeros están cerca de la cordillera, donde los índices de niveles bajos pueden tener artefactos.
Agosto y septiembre:
PENDIENTE
Notes: Modelo M2 reentrenado con 2018–2025 y aplicado a abril–julio de 2026, el período con ERA5 disponible (hasta el 31 de julio). Fuente: data/outputs/resumen_pitch.md. Varios de los candidatos con mayor puntaje están cerca de la cordillera (−70,5° y −71,5°): conviene revisarlos, porque sobre los Andes los índices de niveles bajos pueden tener artefactos.

## Slide 18
PRIMER PROTOTIPO
Antes de la selección: el modelo aprendió física razonable
18
0,087
AUC-PR con tasa base 0,0008: ~100× el azar
198/249
celdas-hora positivas detectadas (POD 0,80)
3,3×
puntaje medio del brote frente al día de control
Variables que más pesaron (permutación)
1
gamma_03
gradiente térmico 0–3 km
2
srh_01
helicidad 0–1 km
3
shear_01
cizalle 0–1 km
4
vgp_01
generación de vorticidad
5
lcl
base de nube
Son los índices de niveles bajos que la literatura destaca para el régimen HSLC austral. Los candidatos de mayor puntaje caen en el Biobío.
Notes: Prototipo exploratorio sobre 3 días (30 y 31 de mayo de 2019 y un control 15-feb-2019), celda-hora 0,25°, HistGradientBoosting, CV por evento (3 pliegues). AUC-PR 0,087 con tasa base 0,00083. Detalle en docs/resultados_modelo.md.

## Slide 19
EL VISOR
Para mirar cada caso con los datos detrás
19
GOES-16 banda 13, 30 de mayo de 2019: tope frío y su cambio en 10 minutos.
Problema · objetivo, criterio de éxito y tareas
Datos · ERA5, GOES y catálogo
Caso de estudio · el brote de 2019
Mapas · índices ERA5 y bandas GOES por hora
Starter kit · cómo levantar una EC2 en AWS
Referencias · papers y fuentes
App de resultados: scripts/model/app_resultados.py, puerto 8502
Puntaje en el visor principal:
PENDIENTE
Notes: Visor Streamlit en scripts/viewer/. Páginas: Problema, Datos, Caso de estudio, Mapas, Starter kit y Referencias. Desplegado en Docker sobre la EC2 con CloudFront. Integrar la capa de puntaje del modelo (model_score) como producto es una tarea pendiente.

## Slide 20
ESTADO DE LA V1
Lo que funciona y lo que la revisión del código encontró
20
Lo que ya funciona
30/42
eventos detectados por M2, los mismos que la regla física, con 86 % menos alertas
2 de 2
eventos de la prueba ciega 2025, sin reajustar nada
285
alertas en abril–julio de 2026, cada una explicada
1 de 3
metas cumplidas: detección sí; falsas alarmas (84 %) y días por tornado (2,5) no
Errores detectados en la revisión
Candidatos en cordillera y bordes
el dominio pasa del recorte ERA5 y no hay máscara de terreno: los primeros de 2026 son probablemente artefactos
Bootstrap desalineado
las diferencias contra M1 y su error estándar están mal calculadas
M1 aproximada
usa SHERBS3 con el umbral de SHERBE; no es la regla publicada
M2 y M3 sin ajuste
la regularización C quedó fija en 1
Corrección (v2) en docs/claude/prompt_mejora_modelos.md:
PENDIENTE
Notes: Cifras de data/outputs (validación año-fuera 2018–2024, prueba ciega 2025 y puntaje 2026). Los errores salen de revisar scripts/model: cv.py:141-151 (bootstrap), model_selection.yaml frente a common.py:62 (dominio), features.py:56-65 (sin máscara de terreno), indices.py:68 (SHERBE = SHERBS3) y models.py:130/164 (C fijo). El plan de corrección está en docs/claude/prompt_mejora_modelos.md.

## Slide 21
PENDIENTES
Lo que falta para cerrar el producto
21
Agosto y septiembre 2026
PENDIENTE
Puntuar el resto de la temporada cuando ERA5 los publique (hoy llega al 31 de julio).
Revisar candidatos 2026
PENDIENTE
Contrastar los de mayor puntaje con GOES y reportes; varios están cerca de la cordillera.
Curva de anticipación
PENDIENTE
Corte 00utc y evento − 6/12 h: cuánta habilidad queda al adelantarse.
Revisión antifuga
PENDIENTE
Revisión independiente de cv_report.csv y decision_*.md antes de mostrar las cifras.
Extensiones
PENDIENTE
M5 con rayos GLM, variables GOES, corrección de paralaje, calibración PU y puntaje en el visor principal.
Datos del equipo
PENDIENTE
Integrantes, contacto, costo de AWS y estado de make check.
Notes: Ya están hechos: prueba ciega 2025, puntaje 2026 (abril–julio) y resumen_pitch.md. Ojo: resumen_pitch.md repite la fila de M1 en el corte 12utc porque el elegido es M1.

## Slide 22
CIERRE
Un primer paso para poder anticiparlos
22
1
Funciona mejor que la regla física
Con datos del día completo, M2 iguala su detección (30/42) con 86 % menos alertas.
2
Se sostuvo en la prueba ciega
En 2025 detectó los 2 eventos con 64 alertas, sin reajustar nada.
3
Entrega candidatos explicados
285 alertas en abril–julio de 2026, cada una con las tres variables que más contribuyen.
Próximo paso: buscar en el archivo histórico los eventos que faltan.
Los 102 eventos del catálogo
Notes: Mensajes de cierre. Contacto del referente científico: Roberto Rondanelli (CR2).